淄博市北郊镇总体规划文本

目     录

第一章  总  则	1

第二章  社会经济发展战略	2

第三章  城镇性质与城镇规模	3

第四章  产业发展与空间布局	4

第五章  总体布局规划	4

第一节  城乡空间管制规划	4

第二节  镇域镇村体系规划	5

第三节  乡村建设规划	5

第四节  用地布局规划	6

第六章  综合交通规划	8

第七章  公共服务设施规划	9

第八章  绿地与景观系统规划	11

第九章  历史文化遗产保护规划	12

第十章  “五线”控制	12

第十一章  市政基础设施规划	14

第十二章  环境保护和环境卫生规划	15

第十三章  综合防灾规划	16

第十四章  近期建设规划	18

第十五章  规划实施措施	18

第十六章  附则	19

附表	20

表一  居民点规划安置表	20

表二  远期镇域用地汇总表	21

表三  远期城镇建设用地平衡表	22

表四  城镇建设区主要道路一览表	23

表五  文物保护单位紫线控制表	24

表六  近镇域用地汇总表	27

表七  近期城镇建设用地平衡表	28

表八  近期建设项目表	29

# 第一章  总  则

- 为适应新形势下经济发展需要，推进城乡统筹发展，有效引导规划期内北郊镇的规划与建设管理，保证镇内开发建设有序进行，特制订本文本。

- （一）镇域范围为北郊镇的整个行政辖区，总面积为56.23平方公里。

（二）镇区规划范围：北至青银高速公路以南250米，南至老济青路，西至正阳路，东至西十五路，镇区总面积26.41平方公里。

- 本文本是北郊镇镇域各项建设活动的指导性文件。镇域内进行的各项建设活动，均应符合本文本的有关规定。规划建设管理中除执行本规划外，尚应符合国家现行的和规划期内颁布的有关法规、标准、规范的规定。

- 文本中黑体字加下划线条文为本规划强制性内容。强制性内容是对北郊镇规划实施进行监督检查的基本依据，违反规划强制性内容进行规划建设，属严重影响城乡规划的行为，应依法进行查处。

- 规划依据

- 《中华人民共和国城乡规划法》(2008)

- 《城市规划编制办法》(建设部2005年第146号令发布)

- 《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）

- 《村镇规划编制办法》

- 《村镇规划标准》（GB50188-2007）

- 《村庄和集镇规划建设管理条例》（国务院116号令）

- 《山东省城乡规划条例》

- 《山东省村庄建设规划编制技术导则》（试行稿）

- 《淄博市城市总体规划》（2011—2020）

- 《北郊镇土地利用总体规划》

- 《北郊镇环境规划》

- 其他相关规范、规定

- 规划期限

近期：2015-2020年；

远期：2021-2030年。

- 规划原则

- 以人为本的原则。

- 突出特色、生态和谐的原则。

- 历史文化遗产保护与地方特色的原则。

- 近中期与远期相结合原则。

- 可持续发展的原则。

- 规划重点

- 镇总体规划、产业发展规划、土地利用总体规划等多规合一。

- 从区域角度分析特殊区位镇总体规划的编制思路，确定北郊镇的功能定位。

- 研究产城融合发展的城镇产业发展与城镇用地布局的关系，处理好周边区域与城镇发展的关系。

- 从区域角度分析，合理预测城镇经济、人口、用地规模。

- 对孝妇河的保护及两岸用地的开发利用。

# 第二章  社会经济发展战略

- 经济社会发展目标

建成镇园融合、产城融合，城乡一体化发展的新型城镇，成为中心城区的重要组成部分。打造大健康、节能环保、创智创新产业的集聚区。

近期：地区生产总值年均增长20%以上，城镇化水平达到70%以上。

远期：建成镇园融合、产城融合，城乡一体化发展的省级示范镇，城镇化水平达到90%以上。

- 发展战略

（一）生态优先战略

（二）产业协同战略

（三）文化繁荣战略

（四）城乡统筹战略

# 第三章  城镇性质与城镇规模

- 城镇性质

北郊镇的性质确定为：产城融合、特色产业（大健康、节能环保、创智创新产业等）集聚的近郊镇。

- 人口规模

（一）镇域人口

近期（2020年）：8.0万人；

远期（2030年）：13.5万人。

（二）城镇化率

近期（2020年）：75%；

远期（2030年）：90%。

（三）镇区人口

近期（2020年）：6.0万人 ；

远期（2030年）：12.0万人。

- 建设用地规模

镇域建设用地

规划近期（2020年）城乡建设用地规模为2272.67hm2，其中城市建设用地846.80 hm2（淄博市总规确定规划区，包括淄博职业学院、碧桂园、周村经济开发区部分用地等，孝妇河两侧绿地，鲁泰大道、姜萌路、联通路、张周路等道路及绿化带）,北郊镇镇建设用地1091.92hm2,村庄建设用地333.95 hm2。

规划远期（2030年）城乡建设用地规模为2882.28hm2，其中城市建设用地1009.97hm2（淄博市总规确定规划区，包括淄博职业学院、碧桂园、周村经济开发区部分用地等，孝妇河两侧绿地，鲁泰大道、姜萌路、联通路、张周路等道路及绿化带），北郊镇镇建设用地1694.70 hm2，村庄建设用地177.61 hm2。

镇区建设用地

规划近期（2020年）镇区建设用地规模为1091.92hm2，人均建设用地控制在181m2/人。

规划远期（2030年）镇区建设用地规模为1694.70hm2，人均建设用地控制在140m2/人。

# 第四章  产业发展与空间布局

- 产业发展方向

一产发展方向：都市农业。

二产发展方向：工业由资源型向对环境无干扰和污染的工业转变，发展高端装备、医疗器械、智能设备、环保装置、新能源等产业。

三产发展方向：发展生产性的服务业和公共服务相协调的高端服务业。

- 产业发展规划

（一）一产布局：发展青银高速公路以北的高效农业示范区和张周路以南的花卉苗木特色产业带。

（二）二产、三产布局：发挥区位优势，培育三大产业：大健康、节能环保、创智创新产业（文化创意、电子商务、科技服务）。

形成“一区、两带、六园”的产业布局。“一区”指青银高速公路以北的高效农业示范区，“两带”分别指孝妇河健康低碳产业服务带和胶济铁路两侧的花卉苗木特色产业带，“六园”分别指装备制造产业园、医疗产业园、洁净环保产业园、大学城创新科教产业园、航校机场片区、健康养老服务组团。

# 第五章  总体布局规划

第一节  城乡空间管制规划

- 城乡空间管制规划

规划镇域用地空间管制分为三类，即适建区、限建区和禁建区。

（一）适建区

主要指通过整合、优化城镇、工业园区以及乡村居民点规划，适宜作为建设用地的区域。主要包括张周路以北、青银高速公路以南、正阳路姜萌路以东、西十五路以西的区域。

（二）限建区

限建区主要指一般农田用地、山林绿化区、风景名胜区、农村居民点用地和露天工矿用地等。主要指外围农村居民点用地。

（三）禁建区

禁建区主要指河流、基本农田保护区、生态敏感区、城市绿地控制范围、历史文物保护区建设控制范围和地质灾害高易发区等。主要指孝妇河及两侧的城市绿地、航校用地和基本农田保护区。

第二节  镇域镇村体系规划

- 镇村等级规模结构

规划镇村等级结构分为“镇区——居民点社区”2级。

第一等级：镇区（1个）；

第二等级：居民点社区（4个）。

- 村居安置

镇域51个村庄；其中，38个村庄搬迁至镇区；其他，3个村庄合并成为北管居住社区，5个村庄合并至大姜居住社区，4个村庄合并至大小埠居住社区，大七传统村落原址保留。（村居安置详见附表一）

第三节  乡村建设规划

- 规划目标

1、农村生态经济加快发展。

2、农村生态环境不断优化。

3、农村人居环境得到改善。

4、农村生态文化日益繁荣。

- 乡村体系规划

结合北郊镇整体发展，形成镇区居民点，外围社区、传统村落两级体系。结合镇村体系规划，划定社区范围，对居民社区进行分批建设。居住社区建成布局合理、设施配套完善、环境优美、生态良好新型农村社区。

- 乡村重要基础设施和公共服务设施规划

基础设施配套和公共服务设施参照城市社区建设。

每个社区设置社区服务中心、养老服务设施等公共服务设施，市政基础设施全面配套。

- 村庄整治

近期未改造村庄进行村庄整治。完成道路硬化、饮水安全、厕所与厨房改造，完善公共服务设施，完成村庄安全防灾整治。

第四节  用地布局规划

- 建设用地发展方向

南北向依托孝妇河景观带的生态优势进行发展，东西向受滨莱高速及机场的影响控制其发展，中部镇区优化用地布局，按照城市标准集约利用土地。

- 建设用地空间结构

规划空间结构为“一带一核、双翼四区，四点”蝶状结构。

一带一核：沿孝妇河打造健康低碳产业服务带，中心位置结合绿地形成健康运动生态绿核。

双翼四区：高端制造业片区，节能环保产业片区，创新创智产业片区，航校机场片区。

四点：镇区外围布置北管、大姜、大小埠居住社区和大七传统村落。

- 建设用地布局

远期镇域内规划城乡建设用地总量为2882.28公顷，其中城市建设用地规模为1009.97公顷（淄博市总规已划定建设用地，不参与北郊镇平衡），北郊镇镇建设用地（即镇区）规模为1694.70公顷（参与平衡），村庄建设用地177.61公顷（不参与镇区平衡）。

远期规划城乡用地汇总表见附表二

- 居住用地

居住用地面积402.68公顷，占城镇建设用地的23.76%，人均居住用地面积33.56m2/人。

镇区内旧村安置居民点包括孙白寨、杏园、南营、班里、胥家、和家、前草陈套、黑土、韩仇套、东坞、西坞、四涯十二处。规划安置用地152公顷（不含黑土、东坞、西坞安置用地，城市建设用地不参与镇区平衡），安置人口2.5万人；其他居住用地可容纳人口6万人。镇区居住用地可容纳居住人口总人口8.5万人。

- 公共管理与公共服务设施用地

公共管理与公共服务设施用地面积77.29公顷，占建设用地的4.56%，人均用地6.44平方米。

- 文化设施用地

文化设施用地面积4.70公顷，占建设用地的0.28%，人均用地指标为0.39平方米/人。

- 教育科研用地

主要是齐鲁医药学院和中小学用地。

柳园路以西、联通路以南规划齐鲁医药学院，用地面积38.49公顷。

教育科研用地面积55.43公顷，占建设用地的3.27%，人均用地指标为4.62平方米/人。

- 医疗卫生用地

医疗卫生用地面积11.46公顷，占建设用地的0.68%，人均用地指标为0.95平方米/人。

- 社会福利用地

九年一贯制学校以东、人民路以北规划养老院，用地面积4.20公顷，占建设用地0.25%，人均用地面积0.35平方米/人。

- 宗教用地

联通路以北、孝妇河以西保留复兴庵，用地面积1.49公顷。

- 商业服务业设施用地

商业服务业设施用地面积136.82公顷，占建设用地的8.07%。人均建设用地面积11.40平方米/人。

- 商业用地

商业用地：规划主要沿柳园路、人民路、张周路设置。

商业用地面积76.50公顷，人均建设用地面积6.37平方米/人。

- 商务用地

商务用地：规划沿姜萌路北侧设置。

商务用地面积58.48公顷，人均建设用地面积4.87平方米/人。

- 公用设施营业网点用地

公用设施营业网点用地面积1.84公顷。

- 总部经济等其他商务科研用地

规划姜萌路以东沿孝妇河两侧设总部经济商务带，鲁泰大道以南孝妇河西岸设众创中心等。

总部经济等其他商务科研用地面积60.31公顷，人均建设用地面积5.0平方米/人。

- 工业用地

联通路以北规划工业园区，工业类型以高端装备、医疗器械、智能设备、环保装置、新能源为主，工业用地全部为一类工业用地。

工业用地面积557.89公顷，占建设用地的32.92%，人均建设用地面积46.49平方米/人。

- 工业研发商务等混合用地

城北路以北沿孝妇河两岸规划工业研发商务等混合用地。

工业研发商务等混合用地面积78.82公顷，占建设用地的4.65%。人均建设用地面积6.57平方米/人。

- 物流仓储用地

鲁泰大道以北、东过境路以西，规划物流仓储用地。

物流仓储用地面积37.59公顷，占建设用地的2.22%，人均设用地面积3.13平方米/人。

远期镇区建设用地平衡表详见附表三

# 第六章  综合交通规划

- 区域交通规划

北郊镇区域交通的主要道路是城北路（中润大道）、联通路、人民路、张周路、鲁泰大道、309国道、姜萌路、正阳路、东过境路、西十五路、青银高速公路、滨莱高速公路等，形成主次分明的区域交通网络。

济青高铁规划从镇域北部穿过，胶济铁路从镇域南部穿过。

- 道路交通规划

- 路网结构

道路网规划采用方格网结构形式。

主干路：“五纵五横”。

“五纵”分别指正阳路、东过境路、姜萌路、柳园路、西十五路；

“五横”分别指鲁泰大道（开发北路）、城北路（中润大道）、联通路（新华大道）、人民路（恒星路）、张周路。

- 道路等级

规划城市道路分为主干路、次干路和支路三个等级，主干路红线宽度为40-70米，次干路红线宽度为30-40米，支路红线宽度为20-30米。

- 慢行交通

通过防洪路等多条线路将镇区内绿地和孝妇河的生态绿带有机连接起来，形成系统的慢行交通网络。

- 静态交通规划

根据相应技术标准制定停车位配建比例。

- 交通设施

柳园路以东、老济青路以南，开发北路以北、广电路以西分别设公交始末站一处，占地1.58公顷。孝妇河以西、联通路以南设公交换乘枢纽一处，占地0. 8公顷。

- 公共交通

规划期内根据用地布局、人口分布以及道路承载力调整公交线路，增加各个社区公交站点，进一步完善镇域公交系统，增加公交覆盖率。

根据淄博现代有轨电车线网规划，张周路、姜萌路设置有轨电车线路。

- 道路与交通设施用地

道路与交通设施用地260.95公顷，占建设用地的15.40%，人均建设用地面积21.5平方米/人。

道路控制表详见附表四

# 第七章  公共服务设施规划

- 总体布局

公共服务设施规划分镇级、社区级两级设置。

镇级公共设施：指同时为镇域所有居民服务的公共设施，包括镇政府、医院、初级中学、文化中心、大型商业金融和文化娱乐设施、敬老院、集贸市场、消防站、水厂、变电站、停车场、加油站等。

社区级公共设施：社区级公共设施指居住区内部的配套用地。包括小学、幼托、换热站、燃气调压站、门诊所、公厕、其它第三产业设施等，在各个社区内单独设置。

- 行政办公设施规划

行政办公中心结合联通路以北、姜萌路以东的镇区服务中心设置，不再单独设置用地。

- 文化体育设施

文化体育设施配套标准按照镇级、社区级两级标准配置。

- 镇区核心区人民路以北、柳园路以东设文化中心一处。

- 每个居住社区内设文化活动中心和体育健身设施。

- 教育设施规划

中小学布局规划

- 初中：450人/万人，全镇规划期末初中生4500人，全镇需要90班。

- 小学：550人/万人，全镇规划期末小学生5500人，全镇需要120班。

- 镇域设九年一贯制学校一处，独立小学四处。

镇区中心柳园路以东、人民路以北设九年一贯制学校一处，用地规模12.07公顷。

镇区范围内设三处独立小学：胥家社区设置一处，西坞社区南侧设一处，四涯社区设一处。

镇区外保留大姜小学。

齐鲁医药学院

规划齐鲁医药学院位于柳园路以西，联通路以南，占地38.49公顷，容纳师生1.5万人。

- 医疗卫生设施

医疗卫生设施按市级医院—镇级医院—社区卫生服务中心三级设置。

- 市级医院——张周路以南，西十五路两侧规划市级医疗卫生用地一处，用地面积10.58公顷。

- 镇级医院——周村区三院在现状基础上扩建，用地面积0.88公顷。

- 每个社区居民点设置一个社区卫生服务站（卫生站）。

- 养老设施

养老设施配套标准按照镇级、社区级两级标准配置。

- 规划在中学东侧人民路以北设置镇级养老院，用地面积4.20公顷。

- 每个社区居民点设置一个社区级养老看护中心。

- 公用设施营业网点规划

保留现状加油站四处，加气站一处。新规划加油站三处，分别位于人民路以南、姜萌路以西，鲁泰大道以南、东过境路以东，鲁泰大道以北、柳园路以东。规划加气站两处，分别位于联通路（新华大道）以北、广电路以东，鲁泰大道以北、姜萌路以西。每处加油加气站设1-2个充电桩。

# 第八章  绿地与景观系统规划

- 规划结构

规划依托孝妇河水系、交通网络，建设形成“一核、一带、八轴、多点”的绿地和景观空间格局。

“一核”孝妇河与联通路交汇处，孝妇河水面扩大，两侧设置集中公园绿地，形成孝妇河绿色动脉上的绿核。

“一带”孝妇河生态景观带，镇区绿化景观系统依托孝妇河生态景观带延伸网络化。

“八轴”主要干道东过境路、姜萌路、西十五路、城北路、联通路、张周路两侧严格控制绿化带，形成联系“绿核”与各节点的绿化轴线。打造人民路、柳园路绿化和建筑景观，形成镇区的主要景观轴线。

“多点”结合居住区和主干道设置多处街头绿地与居住区绿地。

- 绿地系统规划

- 公园绿地

公园绿地主要为沿孝妇河两侧的绿地以及结合居住区设置的居住区公园等。

规划公园绿地面积57.59公顷，占建设总面积的3.40%，人均用地面积4.80平方米/人。

- 防护绿地

主要为沿镇区内主干道的防护绿地及工业区与居住区之间的防护绿地，其中鲁泰大道、人民路和西十五路两侧为20米防护绿带；联通路、姜萌路两侧各30米防护绿带，张周路两侧40米防护绿带。

规划防护绿地面积14.24公顷，占建设总面积的0.84%。

- 景观风貌规划

沿孝妇河生态景观带，两岸建筑控制为悠闲恬静的小镇式建筑风格。改变传统旧村改造项目简陋、缺乏设计感的普遍问题，提高镇区的建设水平，吸引外来人口居住。

依托孝妇河建设镇区公园，体现淄博母亲河的文化特征，成为整个镇区的景观亮点。

# 第九章  历史文化遗产保护规划

- 镇域21处文物保护单位，大七石氏庄园、马耀南故居2处省级文物保护单位，双枣遗址、小姜遗址、固玄庄遗址、管庄遗址、复兴庵、陈套遗址、固玄店遗址、南营遗址、西坞头遗址、仇家套遗址、管庄遗址、北涯遗址12处市级文物保护单位，小埠遗址、丰乐遗址、张坊遗址、东埠子遗址、吕氏宅院、太平遗址、孙家遗址7处未定级文物保护单位。紫线内为保护区；紫线外为控制建设线，控制建设区内要控制建筑的体量、高度、形式、色彩等，使其与周边特别是文物保护区相协调。（文物保护单位保护范围及控制要点详见五线保护规划）

- 对于镇域内目前处于文物保护区和建设控制地带的村庄、企事业单位，应严格控制其向外扩展，其内部建设，须向有关部门勘测并批准后方能进行。必要时选择适当地点建立博物馆。以保存和展示已发掘的文物，并为研究当地历史提供重要依据。

北郊镇域内进行建设工程前，应当先进行文物调查、勘探。

在镇域工程建设过程中新发现文化遗产时，应立即停止建设并上报文物主管部门。

# 第十章  “五线”控制

- 五线控制

在规划区内进行与规划建设和管理有关的一切活动，必须遵照建设主管部门“五线”控制的有关规定。（红线控制见道路交通章节）

- 绿线控制

- 主要道路两侧原则上各控制15-30米的防护绿地。

- 沿河两侧控制20-100米绿带。

- 镇区范围内公园绿地、街头绿地，均划为绿线控制范围。公园用地范围、街头绿地用地范围即为绿线范围。

- 蓝线控制

孝妇河河道蓝线为规划的河道上口以外40米。

- 紫线控制

- 在紫线范围内禁止进行下列活动：

违反保护规划的大面积拆除、开发。

损坏或者拆毁保护修建破坏传统风貌的建筑物、构筑物和其他设施。

占用或者破坏保护规划确定保留的园林绿地、道路和古树名木等。其他对文物的保护构成破坏性影响的活动。

在紫线范围内进行新建或者改建各类建筑物、构筑物和其它设施，对规划确定保护的建筑物、构筑物和其它设施进行修缮和维修以及改变建筑物、构筑物的使用性质，应当依照相关法律、法规的规定，办理相关手续后方可进行。

- 文保单位紫线控制

文保单位紫线包括保护范围和建设控制地带，具体控制距离详见附表五

- 黄线控制

- 廊道黄线控制

110千伏高压走廊黄线15-25米；220千伏高压走廊黄线30-40米；微波通道走廊控制线范围内建筑高度控制必需符合有关规范。

- 场站黄线控制

（1）城镇公共汽车首末站、城市轨道交通线、站、场、车辆段、保养维修基地划入黄线 。

（2）排水设施；淦清、光大污水处理厂；垃圾转运站；环境卫生车辆停车场等为用地范围线。

（3）城市气源和燃气储配站等城市供燃气设施。

（4）变电所（站）黄线为用地范围线。

（5）邮政支局、邮政所等通信设施黄线为用地范围线。

（6）消防站等消防设施黄线为用地范围线。

（7）排洪沟与截洪沟、防洪闸等城市防洪设施黄线为用地范围线，排洪沟与道路绿线结合控制。

- 地下设施黄线控制

镇域内位于道路红线、绿线用地范围内的地下管线黄线与道路红线、绿线重合时不再另行控制。

# 第十一章  市政基础设施规划

- 给水工程规划

- 用水量预测

北郊镇日用水量4.27万吨/日。

- 水源

北郊镇镇域用水主要为分别从联通路和张周路引入张店区和周村区的自来水，为镇区和周边区域服务。在张周路与姜萌路交叉口西北角，设置一处给水泵站，为本区域及周边区域使用。

- 管网布置

管线为枝状网和环状网相结合的分级供水方式。主要道路上设置环状网，进入街坊中采用枝状网供水。干管管径200-400mm。

- 雨水工程规划

规划充分结合海绵城市理念，建设应遵循生态优先等原则，将自然途径与人工措施相结合，在确保城镇排水防涝安全的前提下，最大限度地实现雨水在城镇区域的积存、渗透和净化，促进雨水资源的利用和生态环境保护。

雨水根据地形就近排入自然水体。雨水管按降水重现期1-3年设计。

根据地形和镇域内河道完善雨水管铺设，雨水干管管径d500-2800X1600。

- 污水工程规划

- 污水量

城镇污水量为3.42万吨/日。

- 污水处理厂

现有污水处理厂两处。淦清污水厂处理能力6万m3/d ，占地5公顷，位于联通路以南、东过境路以东；光大水务（周村）处理能力4万m3/d（设计处理能力8万m3/d），占地6公顷，位于青银高速公路以北、东过境路以西。两座污水处理厂主要为周村老城区和北郊镇服务。

- 污水泵站

保留联通路与孝妇河交汇处的污水提升泵站，规划在鲁泰大道以南、孝妇河以东设置一处污水提升泵站。

- 污水管网

沿主要道路和孝妇河布置污水管网。污水管径一般为d400-1400。

- 电力系统规划

- 用电负荷预测

规划期末镇域用电负荷为18.21万KVA。

- 电源规划

保留现状110kv正阳站（2*50MVA）、110kv梅河站（2*31.5MVA）和220kv涯庄站（2*180MVA）。规划国泰站（3*50MVA）和西坞站（3*50MVA）两处110kv变电站，白家寨站（3*180MVA）一处220kv变电站。

- 电力网络规划

电力线路应按道路走向及规划的电力线路走廊统一布置架设。

- 通讯工程规划

联通路以北、姜萌路以东，设置邮政局所和电信局各一处。

- 供热工程规划

北郊镇供热自周村城区沿联通路和张周路接入，为镇区和周边区域服务。供热系统采用高温热水系统和蒸汽管线，管网和用户采用间接连接，供热管网服务半径在两公里以内。

供热管网采用闭合管网支状管网结合的布置方式，供回管同程敷设。

- 燃气工程规划

北郊镇燃气干管自张周路和联通路现状管线接入，管网采用支状布置方式，管径DN100-DN300，为镇区和周边区域服务。

老济青路以南现有储气站一处，远期规划为混气站。

# 第十二章  环境保护和环境卫生规划

- 大气环境保护规划

规划区执行国家二级标准；对污染大户、扰民工厂应控制发展，强化治理，限制有害气体的排放。加快集中供热设施建设，改善人民生活的能源结构，减轻对大气的污染。同时，大搞绿化，减少黄土裸露面积，控制粉尘污染。

- 污废水污染治理

建立城镇排污系统，实行雨污分流制，敷设污水管道，将镇区居民生活污水汇入污水处理厂。

经污水处理厂处理后的污水须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中规定的一级A标准。处理后的污水就近排入孝妇河。

- 环境噪声控制

办公区、生活区和公园等达到Ⅰ类环境噪声标准，商业区达到Ⅱ类环境噪声标准。

- 镇区固体废物处理

对固体废物进行分类收集，尽量回收利用；无法回收利用的，经过焚烧后，做统一处理。

- 环境监测

加强城镇环境监测。大气及噪声监测实行定点与巡回相结合方法，建立地表水自动监测站，建立环境预报系统，提高环境状况预报水平。

- 工程设施规划

垃圾转运站

规划范围内，设置垃圾中转站三处。分别为位于人民路以北、西十五路以东，柳园路以西、老济青路以南，开发北路以南、广电路以西。

- 公共设施规划

- 公共厕所

规划镇区公厕共设置28座；其中，单独设置13座，每座占地40㎡；其余结合公建进行设置。

- 垃圾收容器与废物箱

垃圾收容器服务半径不超过80米；废物箱沿主要道路两侧布置，间距为100—150米。

- 环卫机构及工作休息场所

镇区设置两处工作休息场所。

# 第十三章  综合防灾规划

- 消防规划

- 消防站布局

保留一处二级消防站，位于联通路以北、新华医疗用地西南角，占地0.75公顷；规划一处一级消防站，位于人民路以北、柳园路以东孝妇河北岸 ，占地0.7公顷。

- 消防通道

结合镇区道路布置消防通道。

合理设置危险品通道，要避开城镇中心区、居民密集区、商贸中心等人员、物资集中区域。

- 消防供水

采取给水管网和天然水源双向供水方式，沿道路布置室外消火栓，消火栓间距控制在120米以内。

- 消防通讯

充分利用有线和无线多种通信手段，并与计算机网络技术结合，建立适应消防安全的通信系统。

- 消防供电

保证消防供电安全，满足消防用电负荷和城镇两路消防供电要求。

- 易燃易爆危险品

加强对一级消防安全重点单位的消防监督管理，对易燃易爆危险品应加以重点监控和预防。

- 抗震规划

（一）城镇各项建筑物、构筑物以及基础设施建设均按7度设防，特殊性质的建筑物、构筑物，如供水、供电、通信、行政中心、学校、医疗、桥梁等城市生命线工程，提高一度设防。

（二）城镇主干道系统是城镇避震疏散及物资调配主要通道，应考虑两旁建筑物垮塌堆积后仍有足够的可通行宽度。

（三）疏散场地服务半径在300-500平方米，人均面积2平方米；镇区规划设置7处避震疏散场地。结合孝妇河沿河公园、小区绿地、政务广场、学校操场设置。

（四）提高生命线工程抗震能力，供水主干管采用环状系统，变电站采用双电源供电；粮所、通讯、消防、加油站等生命线基础工程设施，强化抗震能力；综合医院作为震时救护中心；政府机关作为震时救灾指挥中心。

- 人防规划

（一）人防工事近期以附建式防空地下室为主，远期逐步建成主体人防工程系统。

（二）重点设防目标有：镇机关、邮电所、医院、汽车站、变电站、水厂。

（三）战时主要通道与抗震疏散通道相同。

- 防洪规划

- 建设区按100年一遇标准防洪，孝妇河按50年一遇标准防洪。

- 排涝工程设施

完善镇区雨水管道。

在排涝河道下游、雨水管道出口处设置提水泵站。

- 非工程设施规划

加强植树造林、绿化，严禁乱砍滥伐。

清理河道内严重阻水滩地、自然淤积物、人为废弃物、违章建筑，保证河道顺畅。

# 第十四章  近期建设规划

- 规划期限与规模

近期规划期限：2015-2020年；

人口规模：8万人。

- 近期总体布局

近期空间发展在整合原有城镇建设的基础上，主要发展联通路以南、姜萌路以东、西十五路以西、孝妇河以北的区域和联通路以北、孝妇河以西的产业园区。

总体空间结构分为“西、中”两大片区，西部片区重点结合现有产业基础，发展产业园区；中部片区依托孝妇河重点发展商务和居住、养老等。

近期城乡用地汇总表见附表六

近期镇区建设用地平衡表详见附表七

- 近期建设项目

近期建设项目详见附表八

# 第十五章  规划实施措施

- 法制建设措施

加强《城乡规划法》及城镇总体规划宣传，提高城镇规划意识。

健全法制监督和执法机制，保证总体规划依法实施。

- 行政管理措施

加强城镇规划工作的行政领导和实施管理。

加强城镇规划管理职能机构建设，充实人员和队伍。

建立规范化的规划管理审批程序。

- 经济保障措施

加强资金筹措工作，探索全新的开发模式，积极推动镇区的建设。

针对不同地段，采取不同的开发政策。

实行城市基础设施产业化经营和有偿服务。

- 技术深化措施

尽快组织编制下一层次的规划，深化和细化总体规划，指导城镇建设。

拟定好建设时序与建设规模。

# 第十六章  附则

- 本规划由规划文本、规划图集和附件（说明书、专题研究、基础资料汇编等）组成；规划文本和规划图集具有同等法律效力。

- 本规划由上级人民政府审批，自批准之日实施。

- 本规划内容由淄博市规划行政主管部门负责解释。

- 如需修改或调整本规划，须按法定程序进行。

# 附表

表一  居民点规划安置表

|  | 安置点 | 村庄 | 现状人口（人） | 安置总人口 | 安置用地（公顷） | 合计安置用地（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇区安置 | 孙寨社区 | 孙家寨 | 1054 | 4218 | 8.12 | 32.48 |
|  |  | 白家寨 | 1037 |  | 7.98 |  |
|  |  | 仇家村 | 640 |  | 4.93 |  |
|  |  | 梅家庄 | 370 |  | 2.85 |  |
|  |  | 张坊村 | 830 |  | 6.39 |  |
|  |  | 南赵村 | 287 |  | 2.21 |  |
|  | 南营社区 | 南营村 | 920 | 2739 | 5.33 | 19.29 |
|  | 杏园社区 | 杏园村 | 887 |  | 6.76 |  |
|  | 班里社区 | 班里庄 | 932 |  | 7.20 |  |
|  | 韩仇套社区 | 仇家套 | 1059 | 1538 | 8.15 | 11.84 |
|  |  | 韩家套 | 479 |  | 3.69 |  |
|  | 前草陈套社区 | 前草村 | 777 | 2333 | 5.98 | 17.96 |
|  |  | 后草村 | 417 |  | 3.21 |  |
|  |  | 陈套村 | 203 |  | 1.56 |  |
|  |  | 袁家庄 | 410 |  | 3.16 |  |
|  |  | 孙家庄 | 392 |  | 3.02 |  |
|  |  | 双枣村 | 134 |  | 1.03 |  |
|  | 黑土社区 | 黑土村 | 1111 | 3072 | 8.55 | 23.65 |
|  |  | 十里铺村 | 1060 |  | 8.16 |  |
|  |  | 苏家坡 | 370 |  | 2.85 |  |
|  |  | 前沟村 | 125 |  | 0.96 |  |
|  |  | 中沟村 | 76 |  | 0.59 |  |
|  |  | 后沟村 | 170 |  | 1.31 |  |
|  |  | 云南村 | 160 |  | 1.23 |  |
|  | 胥家社区 | 胥家庄 | 920 | 3342 | 7.08 | 25.73 |
|  |  | 固玄店 | 1553 |  | 11.96 |  |
|  |  | 固玄庄 | 869 |  | 6.69 |  |
|  | 和家社区 | 和家庄 | 1067 | 3673 | 8.22 | 28.28 |
|  |  | 小杨庄 | 230 |  | 1.77 |  |
|  |  | 大杨庄 | 848 |  | 6.53 |  |
|  |  | 圈头村 | 1060 |  | 8.16 |  |
|  |  | 太平村 | 468 |  | 3.60 |  |
|  | 西坞 | 西坞村 | 1584 | 1584 | 12.20 | 12.20 |
|  | 东坞 | 东坞村 | 870 | 870 | 6.70 | 6.70 |
|  | 四涯社区 | 北涯村 | 806 | 2188 | 6.21 | 16.85 |
|  |  | 西涯村 | 206 |  | 1.59 |  |
|  |  | 东涯村 | 646 |  | 4.97 |  |
|  |  | 南涯村 | 530 |  | 4.08 |  |
| 镇域安置 | 大小埠社区 | 小赵庄 | 346 | 2594 | 2.66 | 19.97 |
|  |  | 小埠村 | 183 |  | 1.41 |  |
|  |  | 大埠村 | 755 |  | 5.81 |  |
|  |  | 邓家庄 | 1310 |  | 10.09 |  |
|  | 大姜社区 | 丰乐村 | 1920 | 4006 | 14.78 | 30.85 |
|  |  | 小姜村 | 337 |  | 2.59 |  |
|  |  | 大姜村 | 767 |  | 5.91 |  |
|  |  | 小七里庄 | 785 |  | 6.04 |  |
|  |  | 小刘村 | 197 |  | 1.52 |  |
|  | 大七里庄传统村落 | 大七里庄 | 728 | 728 | 5.61 | 5.61 |
|  | 北管社区 | 管庄村 | 1516 | 3482 | 11.67 | 26.81 |
|  |  | 周家村 | 186 |  | 1.43 |  |
|  |  | 北旺村 | 1780 |  | 13.71 |  |
| 合计 |  |  | 36367 | 36367 | 278.23 | 278.23 |

表二  远期镇域用地汇总表

| 用地代码 | 用地名称 | 用地面积(hm²) | 占城乡用地比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |
| H |  |  | 建设用地 | 3259.81 | 57.97 |
|  | H1 |  | 城乡居民点建设用地 | 2882.28 | 51.26 |
|  |  | H11 | 城镇建设用地 | 2704.67 | 48.10 |
|  |  | 其中 | 城市建设用地 | 1009.97 | 17.96 |
|  |  |  | 北郊镇镇建设用地 | 1694.70 | 30.14 |
|  |  | H14 | 村庄建设用地 | 177.61 | 3.16 |
|  | H2 |  | 区域交通设施用地 | 45.18 | 0.80 |
|  |  | H21 | 铁路用地 | 13.12 | 0.23 |
|  |  | H22 | 公路用地 | 32.06 | 0.57 |
|  | H4 |  | 特殊用地 | 332.35 | 5.91 |
|  |  | H41 | 军事用地 | 332.35 | 5.91 |
| E |  |  | 非建设用地 | 2363.36 | 42.03 |
|  | E1 |  | 水域 | 206.48 | 3.67 |
|  | E2 |  | 农林用地 | 2156.88 | 38.36 |
|  | 城乡用地 | 5623.17 | 100.00 |

表三  远期城镇建设用地平衡表

| 用地代码 | 用地名称 | 用地面积(hm²) | 占镇建设用地 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |
| R |  |  | 居住用地 | 402.68 | 23.76 |
|  | R2 |  | 二类居住用地 | 402.68 | 23.76 |
| A |  |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 77.29 | 4.56 |
|  | A2 |  | 文化设施用地 | 4.70 | 0.28 |
|  | A3 |  | 教育科研用地 | 55.43 | 3.27 |
|  |  | A31 | 高等院校用地 | 38.49 | 2.27 |
|  |  | A33 | 中小学用地 | 16.94 | 1.00 |
|  | A5 |  | 医疗卫生用地 | 11.46 | 0.68 |
|  |  | A51 | 医院用地 | 11.46 | 0.68 |
|  | A6 |  | 社会福利用地 | 4.20 | 0.25 |
|  | A9 |  | 宗教用地 | 1.49 | 0.09 |
| B |  |  | 商业服务业设施用地 | 136.82 | 8.07 |
|  | B1 |  | 商业用地 | 76.50 | 4.51 |
|  | B2 |  | 商务用地 | 58.48 | 3.45 |
|  | B4 |  | 公用设施营业网点用地 | 1.84 | 0.11 |
|  |  | B41 | 加油加气站用地 | 1.84 | 0.11 |
| B+A | B2+A35 |  | 总部经济等其他商务科研用地 | 60.31 | 3.56 |
| M |  |  | 工业用地 | 557.89 | 32.92 |
|  | M1 |  | 一类工业用地 | 557.89 | 32.92 |
| M+B+A | M1+B2+A35 |  | 工业研发商务等 混合用地 | 78.82 | 4.65 |
| W |  |  | 物流仓储用地 | 37.59 | 2.22 |
|  | W2 |  | 二类物流仓储用地 | 37.59 | 2.22 |
| S |  |  | 道路与交通设施用地 | 260.95 | 15.40 |
|  | S1 |  | 城市道路用地 | 258.57 | 15.26 |
|  | S4 |  | 交通场站用地 | 2.38 | 0.14 |
|  |  | S41 | 公共交通场站用地 | 2.38 | 0.14 |
| U |  |  | 公用设施用地 | 10.52 | 0.62 |
|  | U1 |  | 供应设施用地 | 3.01 | 0.18 |
|  |  | U11 | 供水用地 | 0.06 | 0.00 |
|  |  | U12 | 供电用地 | 2.95 | 0.17 |
|  | U2 |  | 环境设施用地 | 6.07 | 0.36 |
|  |  | U21 | 排水用地 | 5.29 | 0.31 |
|  |  | U22 | 环卫用地 | 0.79 | 0.05 |
|  | U3 |  | 安全设施用地 | 1.44 | 0.08 |
|  |  | U31 | 消防用地 | 1.44 | 0.08 |
| G |  |  | 绿地与广场用地 | 71.83 | 4.24 |
|  | G1 |  | 公园绿地 | 57.59 | 3.40 |
|  | G2 |  | 防护绿地 | 14.24 | 0.84 |
| H11 | 北郊镇镇建设用地 | 1694.70 | 100.00 |

表四  城镇建设区主要道路一览表

| 路 名 | 道路性质 | 红线宽度 （米） | 绿线宽度 (米) | 断面形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鲁泰大道 （开发北路） | 主干路 | 60 | 20 | 两块板 |
| 礼官路 | 次干路 | 30 | —— | 三块板 |
| 城北路 | 主干路 | 60 | —— | 三块板 |
| 联通路 （新华大道） | 主干路 西段(姜萌路以西) | 60米 | 30 | 三块板 |
|  | 主干路 东段（姜萌路以东） | 62.5 | 29 | 四块板 |
| 人民路 （恒星路） | 主干路 | 60 | 20 | 三块板 |
| 张周路 | 主干路 | 60 | 40 | 两块板 |
| 老济青路 | 次干路 | 30 | —— | 一块板 |
| 正阳路 | 主干路 | 70 | 10 | 两块板 |
| 广电西路 | 次干路 | 40 |  | 三块板 |
| 东过境路 | 主干路 | 60 | 西侧30 | 三块板 |
| 工业园道路 | 次干路 | 40 | —— | 三块板 |
| 姜萌路 | 主干路 | 60 | 30 | 一块板 |
| 柳园路 | 主干路 | 60 | 15（人民路到张周路） | 三块板 |
| 西十五路 | 主干路 | 40 | 20 | 三块板 |
| 其它道路 | 支路 | 20-30 | —— | 一块板 |

表五  文物保护单位紫线控制表

| 序号 | 名称 | 地址 | 保护级别 | 纬度 | 经度 | 地点 | 保护范围 | 建设控制地带 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石氏庄园 | 北郊镇大七村 | 省保 | 36°51'57.36" | 117°53'19.69" | 庄园 中心点 | 控制点1： 36°51'59.69"；117°53'22.29" | 控制点1： 36°52'2.92"；117°53'26.35" | 庄园面积 1万平方米 |
|  |  |  |  |  |  |  | 控制点2： 36°51'55.42"；117°53'23.42" | 控制点2：36°51'52.23"；117°53'27.5" |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 控制点3： 36°51'55.55"；117°53'16.57" | 控制点3： 36°51'52.36"；117°53'12.49" |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 控制点4： 36°51'59.79"；117°53'16.68" | 控制点4： 36°52'3.03"；117°53'12.66" |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 院墙四周外扩 20米 | 保护范围四周外扩100米 |  |
| 2 | 马耀南故居 | 北郊镇北旺村 | 省保 | 36°47'41.74" | 117°53'55.58" | 故居 中心点 | 控制点1： 36°47'43.05"；117°53'56.74" | 控制点1： 36°47'46.26"；117°54'0.83" | 故居面积391平方米 |
|  |  |  |  |  |  |  | 控制点2： 36°47'40.44"；117°53'56.61" | 控制点2： 36°47'37.22"；117°54'0.64" |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 控制点3： 36°47'40.45"；117°53'53.44" | 控制点3： 36°47'37.25"；117°53'49.37" |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 控制点4： 36°47'43.06"；117°53'53.44" | 控制点4： 36°47'46.35"；117°53'49.45" |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 院墙四周向外 30米 | 保护范围边界起向外100米 |  |
| 3 | 固玄庄遗址 | 北郊镇固玄庄村东侧 | 市保 | 36°51'22.97" | 117°56'05.35" | 遗址 西北角 | 遗址中心向东、向西各外扩120米，向南、向北各外扩190米 | 保护范围边界起向外100米 | 遗址面积 8万平方米 |
|  |  |  |  | 36°51'22.66" | 117°56'13.54" | 遗址 东北角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°51'11.47" | 117°56'14.65" | 遗址 东南角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°51'11.56" | 117°56'06.45" | 遗址 西南角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°51'17.46" | 117°56'10.15" | 遗址 中心点 |  |  |  |
| 4 | 固玄店遗址 | 北郊镇固玄店村西侧 | 市保 | 36°51'05" | 117°55'11.34" | 东北角 | 遗址中心四周外扩60米 | 保护范围边界起向外100米 | 遗址面积 1万平方米 |
|  |  |  |  | 36°51'00.34" | 117°55'10.51" | 东南角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°51'03.61" | 117°55'04.77" | 西端 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°51'03.22" | 117°55'08.84" | 遗址 中心点 |  |  |  |
| 5 | 小姜遗址 | 北郊镇小姜村东北 | 市保 | 36°51'39.22" | 117°55'03.89" | 遗址 西北角 | 遗址中心四周外扩60米 | 保护范围边界起向外100米 | 遗址面积 1万平方米 |
|  |  |  |  | 36°51'39.01" | 117°55'07.87" | 遗址 东北角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°51'35.72" | 117°55'07.83" | 遗址 东南角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°51'35.82" | 117°55'03.93" | 遗址 西南角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°51'37.54" | 117°55'05.62" | 遗址 中心点 |  |  |  |
| 6 | 复兴庵 | 北郊镇太平村 | 市保 | 36°50'29.83" | 117°53'41.66" | 复兴庵中心 | 院墙四周向外20米 | 保护范围四周向外200米 | 面积 1千3百平方米 |
| 7 | 黑土遗址 | 北郊镇小姜村东北 | 市保 | 36°50'18.40" | 117°51'54.53 | 遗址 西北角 | 遗址中心四周外扩80米 | 保护范围边界起向外100米 | 遗址面积 2万平方米 |
|  |  |  |  | 36°50'18.03" | 117°52'03.26" | 遗址 东北角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°50'12.61" | 117°52'02.95" | 遗址 东南角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°50'13.02" | 117°51'54.23" | 遗址 西南角 |  |  |  |
| 8 | 双枣遗址 | 北郊镇双枣村 | 市保 | 36°51'17.1" | 117°52'33.2" | 遗址 西北角 | 遗址中心四周向外600米 | 保护范围四周向外200米 | 遗址面积 2万1千平方米 |
|  |  |  |  | 36°51'16.0" | 117°52'39.0" | 遗址 东北角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°51'14.0" | 117°52'39.0" | 遗址 东南角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°51'14.0" | 117°52'33.0" | 遗址 西南角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°51'15.37" | 117°52'35.77" | 遗址 中心点 |  |  |  |
| 9 | 陈家套遗址 | 北郊镇陈家套村东北，村南孝妇河岸堤段 | 市保 | 36°51'11.54" | 117°53'33.15" | 北部遗址西北角 | 村北部分：遗址中心向南、向北各外扩85米，向东、向西各外扩30米 村南部分：遗址中心向东、向西各外扩60米，向南、向北各外扩30米 | 保护范围边界起向外100米 | 遗址北部长约150米，宽约40米。南部长约100米，宽30--50米。面积 1万2千平方米 |
|  |  |  |  | 36°51'08.57" | 117°53'38.69" | 北部遗址东北角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°51'06.2" | 117°53'35.52" | 北部遗址东南角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°51'06.61" | 117°53'33.47" | 北部遗址西南角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°51'09.19" | 117°53'35.29" | 北部遗址中心点 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°50'47.51" | 117°53'24.34" | 南部遗址西北角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°50'47.83" | 117°53'28.57" | 南部遗址东北角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°50'46.23" | 117°53'24.57" | 南部遗址东南角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°50'46.66" | 117°53'28.76" | 南部遗址西南角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°50'46.98" | 117°53'26.50" | 南部遗址中心点 |  |  |  |
| 10 | 北涯遗址 | 北郊镇北涯村 | 市保 | 36°48'08.0" | 117°56'33.9" | 遗址 西北角 | 遗址边界四周向外10米 | 保护范围边界起向外100米 | 遗址面积 9万平方米 |
|  |  |  |  | 36°48'06.7" | 117°56'39.0" | 遗址 东北角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°48'01.9" | 117°56'37.8" | 遗址 东南角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°48'02.0" | 117°56'33.0" | 遗址 西南角 |  |  |  |
| 11 | 西坞头遗址 | 北郊镇西坞头村 | 市保 | 36°48'39.7" | 117°55'16.7" | 遗址 西北角 | 遗址中心四周外扩185米 | 保护范围边界起向外100米 | 遗址面积 3万平方米 |
|  |  |  |  | 36°48'39.7" | 117°55'19.0" | 遗址 东北角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°48'36.8" | 117°55'18.0" | 遗址 东南角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°48'37.0" | 117°55'16.0" | 遗址 西南角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°48'38.33" | 117°55'17.51" | 遗址 中心点 |  |  |  |
| 12 | 管庄遗址 | 北郊镇管家村 | 市保 | 36°47'45.59" | 117°53'13.60" | 控制点1 | 遗址边界四周向外10米 | 保护范围边界起向外100米 | 遗址面积 3万平方米 |
|  |  |  |  | 36°47'44.84" | 117°53'21.27" | 控制点2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°47'36.98" | 117°53'20.81" | 控制点3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°47'37.42" | 117°52'58.92" | 控制点4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°47'42.61" | 117°52'58.87" | 控制点5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°47'42.40" | 117°53'13.24" | 控制点6 |  |  |  |
| 13 | 仇家套遗址 | 北郊镇仇家套村南 | 市保 | 36°48'32.0" | 117°56'02.0" | 遗址 西北角 | 遗址中心为向东、向西各外扩110米，向南、向北各外扩160米 | 保护范围边界起向外100米 | 遗址面积 6万平方米 |
|  |  |  |  | 36°48'32.0" | 117°56'09.0" | 遗址 东北角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°48'29.0" | 117°56'08.0" | 遗址 东南角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°48'30.0" | 117°56'03.0" | 遗址 西南角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°48'31.03" | 117°56'05.73" | 遗址 中心点 |  |  |  |
| 14 | 南营遗址 | 北郊镇南营村北 | 市保 | 36°49'21.48" | 117°54'53.03" | 遗址 西北角 | 遗址中心四周外扩60米 | 保护范围边界起向外100米 | 遗址面积 1万平方米 |
|  |  |  |  | 36°49'21.19" | 117°54'57.45" | 遗址 东北角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°49'18.14" | 117°54'56.27" | 遗址 东南角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°49'19.12" | 117°54'51.46" | 遗址 西南角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°49'19.84" | 117°54'54.64" | 遗址 中心点 |  |  |  |
| 15 | 小埠遗址 | 北郊镇小埠村西南50米处 | 未定级 | 36°52'37.09" | 117°55'03.01" | 遗址 西北角 | 遗址本体向外10米 | 保护范围向外100米 | 遗址面积 2万平方米 |
|  |  |  |  | 36°52'36.09" | 117°55'11.04" | 遗址 东北角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°52'34.02" | 117°55'11.69" | 遗址 东南角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°52'31.13" | 117°55'03.1" | 遗址 西南角 |  |  |  |
| 16 | 丰乐遗址 | 北郊镇丰乐村西 | 未定级 | 36°51'57.86" | 117°55'19.03" | 遗址 西北角 | 遗址本体向外10米 | 保护范围向外100米 | 遗址面积 8万平方米 |
|  |  |  |  | 36°51'57.10" | 117°55'32.60" | 遗址 东北角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°51'49.98" | 117°55'32.04" | 遗址 东南角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°51'48.55" | 117°55'18.91" | 遗址 西南角 |  |  |  |
| 17 | 张坊遗址 | 北郊镇张坊村南200米 | 未定级 | 36°49'13.90" | 117°53'28.10" | 遗址 西北角 | 遗址本体向外10米 | 保护范围向外100米 | 遗址面积 1万7千平方米 |
|  |  |  |  | 36°49'13.87" | 117°53'35.06" | 遗址 东北角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°49'10.32" | 117°53'35.06" | 遗址 东南角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°49'10.34" | 117°53'28.32" | 遗址 西南角 |  |  |  |
| 18 | 东埠子遗址 | 北郊镇邓家村东100米处 | 未定级 | 36°52'48.0" | 117°56'06.0" | 遗址 西北角 | 遗址本体向外10米 | 保护范围向外100米 | 遗址面积 2万平方米 |
|  |  |  |  | 36°52'47.0" | 117°56'22.0" | 遗址 东北角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°52'41.0" | 117°56'25.0" | 遗址 东南角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°52'40.0" | 117°56'05.0" | 遗址 西南角 |  |  |  |
| 19 | 吕氏宅院 | 北郊镇十里铺村 | 未定级 | 36°50'48.0" | 117°52'17.0" | 北院 | 遗址本体向外20米 | 保护范围向外100米 | 宅院面积 1万5千平方米 |
|  |  |  |  | 36°50'48.0" | 117°52'16.0" | 南院 |  |  |  |
| 20 | 太平遗址 | 北郊镇太平村东北 | 未定级 | 36°50'34.2" | 117°53'41.4" | 遗址 西北角 | 遗址本体向外10米 | 保护范围向外100米 | 遗址面积 8千平方米 |
|  |  |  |  | 36°50'33.9" | 117°53'45.0" | 遗址 东北角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°50'30.3" | 117°53'42.9" | 遗址 东南角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°50'31.0" | 117°53'40.9" | 遗址 西南角 |  |  |  |
| 21 | 孙家遗址 | 北郊镇孙家村 | 未定级 | 36°51'19.0" | 117°52'41.0" | 遗址 西北角 | 遗址本体向外10米 | 保护范围向外100米 | 遗址面积 4万5千平方米 |
|  |  |  |  | 36°51'19.0" | 117°52'45.0" | 遗址 东北角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°51'16.0" | 117°52'45.0" | 遗址 东南角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36°51'16.0" | 117°52'41.0" | 遗址 西南角 |  |  |  |

表六  近镇域用地汇总表

| 用地代码 | 用地名称 | 用地面积(hm²) | 占城乡用地比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |
| H |  |  | 建设用地 | 2650.21 | 47.13 |
|  | H1 |  | 城乡居民点建设用地 | 2272.67 | 40.42 |
|  |  | H11 | 城镇建设用地 | 1938.72 | 34.48 |
|  |  | 其中 | 城市建设用地 | 846.80 | 15.06 |
|  |  |  | 北郊镇镇建设用地 | 1091.92 | 19.42 |
|  |  | H14 | 村庄建设用地 | 333.95 | 5.94 |
|  | H2 |  | 区域交通设施用地 | 45.19 | 0.80 |
|  |  | H21 | 铁路用地 | 13.12 | 0.23 |
|  |  | H22 | 公路用地 | 32.07 | 0.57 |
|  | H4 |  | 特殊用地 | 332.35 | 5.91 |
|  |  | H41 | 军事用地 | 332.35 | 5.91 |
| E |  |  | 非建设用地 | 2972.96 | 52.87 |
|  | E1 |  | 水域 | 213.66 | 3.80 |
|  | E2 |  | 农林用地 | 2759.30 | 49.07 |
|  | 城乡用地 | 5623.17 | 100.00 |

表七  近期城镇建设用地平衡表

| 用地代码 | 用地名称 | 用地面积(hm²) | 占镇建设用地比例 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |
| R |  |  | 居住用地 | 320.36 | 29.34 |
|  | R2 |  | 二类居住用地 | 320.36 | 29.34 |
| A |  |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 77.29 | 7.08 |
|  | A2 |  | 文化设施用地 | 4.70 | 0.43 |
|  | A3 |  | 教育科研用地 | 55.43 | 5.08 |
|  |  | A31 | 高等院校用地 | 38.49 | 3.52 |
|  |  | A33 | 中小学用地 | 16.94 | 1.55 |
|  | A5 |  | 医疗卫生用地 | 11.46 | 1.05 |
|  |  | A51 | 医院用地 | 11.46 | 1.05 |
|  | A6 |  | 社会福利用地 | 4.20 | 0.38 |
|  | A9 |  | 宗教用地 | 1.49 | 0.14 |
| B |  |  | 商业服务业设施用地 | 93.75 | 8.59 |
|  | B1 |  | 商业用地 | 61.56 | 5.64 |
|  | B2 |  | 商务用地 | 30.35 | 2.78 |
|  | B4 |  | 公用设施营业网点用地 | 1.84 | 0.17 |
|  |  | B41 | 加油加气站用地 | 1.84 | 0.17 |
| B+A | B2+A35 |  | 总部经济等其他商务科研用地 | 19.81 | 1.81 |
| M |  |  | 工业用地 | 249.51 | 22.85 |
|  | M1 |  | 一类工业用地 | 249.51 | 22.85 |
| M+B+A | M1+B2+A35 |  | 工业研发商务等混合用地 | 26.13 | 2.39 |
| W |  |  | 物流仓储用地 | 37.59 | 3.44 |
|  | W2 |  | 二类物流仓储用地 | 37.59 | 3.44 |
| S |  |  | 道路与交通设施用地 | 225.04 | 20.61 |
|  | S1 |  | 城市道路用地 | 222.66 | 20.39 |
|  | S4 |  | 交通场站用地 | 2.38 | 0.22 |
|  |  | S41 | 公共交通场站用地 | 2.38 | 0.22 |
| U |  |  | 公用设施用地 | 10.10 | 0.92 |
|  | U1 |  | 供应设施用地 | 2.59 | 0.24 |
|  |  | U12 | 供电用地 | 2.59 | 0.24 |
|  | U2 |  | 环境设施用地 | 6.07 | 0.56 |
|  |  | U21 | 排水用地 | 5.29 | 0.48 |
|  |  | U22 | 环卫用地 | 0.79 | 0.07 |
|  | U3 |  | 安全设施用地 | 1.44 | 0.13 |
|  |  | U31 | 消防用地 | 1.44 | 0.13 |
| G |  |  | 绿地与广场用地 | 32.34 | 2.96 |
|  | G1 |  | 公园绿地 | 25.73 | 2.36 |
|  | G2 |  | 防护绿地 | 6.61 | 0.61 |
| H11 | 北郊镇镇建设用地 | 1091.92 | 100.00 |

表八  近期建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设范围及 规模 | 主要建设内容 | 建设年限 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）市政建设类（17个项目，包括城市道路、公用事业、污水处理等） |  |
| 1 | 鲁泰大道西延工程 | 正阳路—区界， 长约7.1km | 道路、桥梁、排水、照明、交通设施、城市家俱、道路绿化等 | 2017 | 48280 |
| 2 | 人民路西延 工程 | 姜萌路—区界， 长约2.4km | 道路、排水、照明、交通设施、城市家俱、桥梁、道路绿化等 | 2016 | 10900 |
| 3 | 城北路建设 工程 | 孝妇河东—姜萌路，长约1.1km | 道路、排水、照明、交通设施、城市家俱、道路绿化等 | 2016 | 4500 |
| 4 | 柳园路北延 工程 | 鲁泰大道—联通路，长约2.1km | 道路、排水、照明、交通设施、城市家俱、道路绿化等 | 2016 | 9700 |
| 5 | 杏园路建设 工程 | 联通路—防汛路，长约1.5km | 道路、排水、照明、交通设施、城市家俱、道路绿化等 | 2016 | 4300 |
| 6 | 姜萌路提升 改造工程 | 青银高速—胶济铁路，长约7.2km | 人行道、排水、交通设施、道路绿化等 | 2016 | 17800 |
| 7 | 柳园路提升 改造 | 张周路—联通路 | 车行道、慢行一体、排水、交通设施、桥梁、道路绿化等 | 2016 | 4000 |
| 8 | 东过境路北延工程 | 联通路—鲁泰大道，长约2.1km | 道路、排水、照明、交通设施、城市家俱、道路绿化等 | 2018 | 6300 |
| 9 | 孝妇河滨河路建设工程 | 张周路—鲁泰大道，两侧总长约13km | 道路、排水、照明、交通设施、城市家俱、道路绿化等 | 2018-2020 | 26000 |
| 10 | 西十五路建设工程 | 青银高速—张周路，长约5.2 km | 道路、排水、照明、交通设施、城市家俱、道路绿化等 | 2019 | 21280 |
| 11 | 联通路提升 改造 | 正阳路—区界， 长度约6.7km | 车行道罩面、人行道、排水、交通设施、道路绿化等 | 2016-2020 | 14500 |
| 12 | 城北路提升 改造 | 正阳路—河东， 长度2.2m | 人行道、排水、交通设施、桥梁、道路绿化等 | 2019 | 2400 |
| 13 | 齐鲁医药学院北侧东西路建设工程 | 姜萌路—柳园路，长度0.98km | 道路、排水、照明、交通设施、城市家俱、道路绿化等 | 2016 | 2100 |
| 14 | 垃圾转运站 | 西十五路以东、人民路以北 | 一处 | 2016 | 500 |
| 15 | 变电站 | 张周路以南、姜萌路以东110kV变电站；鲁泰大道以南、姜萌路以东220kV变电站各一处 |  | 2016 | 16000 |
| 16 | 园区道路管网建设项目 | 项目总长度16.24公里 | 包括人民路西延新建、杏园路新建、城北路东延新建、柳园路北段新建、柳园路南段改造提升和姜萌路改造提升共计六条路工程 | 2016 | 41000 |
| 17 | 孝妇河西岸雨污管网项目 | 长度35公里 | 完善孝妇河以西雨污管网 | 2016 | 130000 |
| （二）公共服务设施配套类（7个项目，包幼儿园、小学、医院等） |  |
| 1 | 淄博市中医院东院区 | 张周路以南，西十五路两侧，占地9.7公顷 | 建筑面积 154287平方米，其中地上建筑面积124237平方米，包括急诊部、门诊部住院等 | 2016 | 80260 |
| 2 | 胥家片区幼儿园 | 联通路以北胥家片区内，占地0.9公顷 | 建设省级规范化幼儿园，建筑面积6300平方米,规模12班 | 2016-2018 | 2000 |
| 3 | 孙寨幼儿园 | 柳园路以西，孙寨片区内，占地0.9公顷 | 建设省级规范化幼儿园，建筑面积6300平方米,规模12班 | 2017-2019 | 2000 |
| 4 | 杏园南营安置点幼儿园 | 人民路以北，西十五路以西，占地0.9公顷 | 建设省级规范化幼儿园，建筑面积6300平方米,规模12班 | 2018-2020 | 2000 |
| 5 | 齐鲁医药学院建设项目 | 占地700亩 | 总建筑面积45万平方米，投资建设齐鲁医药学院校区。 | 2016 | 90000 |
| 6 | 碧桂园小学建设项目 | 占地3.39公顷 | 总建筑面积10989㎡ | 2016 | 5000 |
| （三）生态绿地类（1个项目） |  |
| 1 | 孝妇河河道整治及周边绿化 | 孝妇河张周路至鲁泰大道长0.95 km，改造提升范围为蓝线以外100米，总面积334万平方米 | 清理疏浚河道，设计湿地净化水质,修建沿河步道，沿河堤建设沿河路，同时也是防洪抢险道路。增设栏杆，开阔处设观景平台。河堤斜坡绿化种植，种植耐水湿植物，固坡护土，河道两侧建设休闲绿地 。 | 2016-2018 | 130000 |
| （四）旧村安置改造（9个项目） |  |
| 1 | 孙寨村 旧村改造 | 规模6.67公顷 | 村民安置楼8.46万平方米，公建0.85万平方米 | 2016-2018 | 16900 |
| 2 | 杏园村 旧村改造 | 规模5.61公顷 | 村民安置楼6.1万平方米，公建0.7万平方米 | 2017-2020 | 17000 |
| 3 | 韩家套 旧村改造 | 规模3.03公顷 | 村民安置楼3万平方米，公建0.6万平方米 | 2017-2020 | 9000 |
| 4 | 仇家套 旧村改造 | 规模6.70公顷 | 村民安置楼7.23万平方米，公建0.8万平方米 | 2016-2020 | 20075 |
| 5 | 白家寨村 旧村改造 | 规模6.56公顷 | 村民安置楼7.1万平方米，公建0.78万平方米 | 2017-2020 | 19700 |
| 6 | 后草村 旧村改造 | 规模2.64公顷 | 村民安置楼2.85万平方米，公建0.32万平方米 | 2018-2020 | 7925 |
| 7 | 仇家村 旧村改造 | 规模4.05公顷 | 村民安置楼4.37万平方米，公建0.49万平方米 | 2018-2020 | 12150 |
| 8 | 和家村 旧村改造 | 规模6.75公顷 | 村民安置楼7.25万平方米，公建0.8万平方米 | 2018-2020 | 21000 |
| 9 | 黑土社区建设 | 规模20.65公顷 | 村民安置楼22.3万平方米，公建2.48万平方米 | 2016-2020 | 65600 |
| （五）工业项目（11个项目） |
| 1 | 京宏智能科技公司机器人项目 | 119亩 | 年产工业机器人600台（套）、钢板无酸酸洗工艺设备年产10台（套）、工业排污环保智能装备10台（套），年生产双面覆膜新材料2万吨。项目总占地119亩，建筑面积3万平方米 （其中，行政办公楼1万平方米，厂房2万平方米）。 | 2016-2017 | 36000 |
| 2 | 淄博金周物资有限公司基因重组白蛋白（化妆品级）生产和研发中心项目 | 30亩(2公顷) | 项目总建筑面积1.5万㎡。其中生产车间5100㎡，研发中心（院士工作站）建筑面积1万㎡，包括中药单体研发中心、基因重组白蛋白研发中心和产品检测中心三大功能区，购买检测设备、研发设备等。 | 2016- | 11000 |
| 3 | 淄博润义金环保新材料科技有限公司煤矿安全用新型材料及保温装饰一体板材项目 | 30亩 | 年产矿用新型安全材料12000吨，保温装饰一体板材100万平方米，占地30亩。 | 2016- | 12000 |
| 4 | 透析设备及耗材项目 | 325亩 | 项目总占地325亩，形成年产血液透析机3000台、聚醚砜中空纤维血液透析器和体外循环血路管各750万支的生产能力。主要建设血液透析设备及耗材产品研发制造车间、仓储以及营销中心，厂房建筑面积135000平方米，并建设研发实验室11000平方米、办公楼14000平方米、职工宿舍及展销中心54450平方米等公用配套设施，总新增建筑面积214450平方米，新增各类设备85台(套)。 | 2016- | 132000 |
| 5 | 年产100万套/件机械配件项目 | 100亩 | 拟占地100亩，总建筑面积33378㎡。计划建设8条生产线，其中6条全自动流水生产线、2条半自动大吨位生产线。设计能力为100万套。厂房30378㎡，配套3000㎡。 | 2016- | 51600 |
| 6 | 山东联美汽车弹簧有限公司迁建项目 | 83亩 | 占地83亩，年产气门弹簧4千万件，减震弹簧120万件，稳定杆50万条。 | 2016- | 25000 |
| 7 | 中小企业科技创新产业园 | 100亩 | 占地100亩，建设规模8万平方米。 | 2016- | 30000 |
| 8 | 光伏发电设备及电缆隧道巡检机器人项目 | 45.9亩 | 1、针对露天设备使用研究选用新材料；2、室外设备产品组合模块化、标准化改造升级；3、提高光电转化率，形成新的专利产品；光线最佳利用电追踪研制；4、研发信息上传系统及构建轨道式机器人试验场等。 | 2016- | 13000 |
| 9 | 陶润德工贸功能新材料项目 | 27.75亩 | 年生产陶瓷800万件，总建筑面积35150㎡。车间30000㎡分两期建设，一期2016年7月，二期2017年5月，其余为办公楼和研发中心。 | 2016- | 8600 |
| 10 | 年产300台套量子化磁疗机项目 | 50亩 | 生产厂房2万㎡，新上生产线2条(项目规划用地面积50亩，总建筑面积33000㎡，其中1#生产车间7200㎡，2#生产车间7000㎡，组装车间5000㎡，成品检测车间5000㎡，培训研发楼8800㎡，项目配套由道路、绿化以及室外配套等组成；购置生产设备142台/套。) | 2016- | 30000 |
| 11 | 张江淄博科技产业园项目 | 316亩 | 总建筑面积38万㎡，建设行政服务中心、科技中心、商务办公、精品酒店等。 | 2016-2018 | 196000 |
| 12 | 赫德集团山东和富工程检测淄博实验基地项目 | 50亩 | 总建筑面积6万㎡。建设建筑材料检测车间3万㎡，配套综合楼、职工食堂、宿舍1.2万㎡。购买幕墙物理性能试验设备、建筑门窗保温性能检测设备等设备。 | 2016-2017 | 12000 |
| 13 | 千江源风机云服务平台及风机机电物流配送中心 | 14.69亩 | 项目一期总建筑面积8028平方米，建设公共信息服务中心、风机检测车间等，购置服务器、网络设备及终端、应用软件及风机测试等相关配套设备。项目二期总建筑面积9000平方米，建设展销、仓储及服务配套设施。 | 2015-2017 | 10600 |
| 14 | 山东省医疗器械产品质量检测分中心项目 | 10亩 | 总面积1.8万㎡，底层6000㎡。 |  | 15000 |
| 15 | 山东云顶低碳科技产业园项目 |  | 山东云顶低碳科技产业园为厦门登嘉投资管理有限公司投资建设。山东云顶低碳科技产业园建成后，将具备以下几大功能：1、特色鲁中，是国内首创o2o线下展厅，线上商城，打造淄博市和经开区产业的电商城市名片；2、上市孵化器，与国内知名证券公司合作，为优质企业实现三板及Q板挂牌，为企业的IPO过程提供专业服务；3、双创产业园，利用公司的资金及技术优势，重点发展苗圃培育器、成长孵化器和企业加速器。 |  | 150000 |
| 16 | 淄博经济开发区创业创新梦工厂项目 |  | 集办公、住宿、餐饮、休闲于一体的立体式孵化平台，承担着创业创新孵化、小微企业成长、电子商务聚集多项功能，为创业者提供创业辅导、基金支持、梦想孵化等全流程、“保姆式”孵化服务。 |  | 22000 |